Parametry litého disku

ET zális disku- ET je vzdálenost mezi rovinou procházející středem disku a rovinou dosadací plochy disku(na brzdový kotouč ,případně buben).Je udáváno v milimetrech.

Čím je ET větší,tím je kolo více schováno v podběhu(je zapuštěné dovnitř).

Čím je ET menší,tím je kolo více vystouplé ven z podběhu(vystupuje z blatníků).

Rozteč šroubů- Každý disk má několik upevňovacích otvorů,kterými je disk upevněn(3,4,5 i 6) .A to buď matkami nebo šrouby podle značky automobilu.Rozteč se uvádí v milimetrech.

Středový otvor- Udává se v milimetrech a každý výrobce používá jinou velikost.V případě různého průměru na automobilu a disku se používají středící kroužky.Bez nich by nebylo kolo správně vycentrováno a při jízdě bydocházelo k vibracím.

Šrouby/matky- Používají se k dotažení disků,mají dva druhy dosedací plochy.Na sériové disky mají dosedací plochu „kouli“.Šrouby(matky) na aftermarketové disky mají dosedací plochu „kužel“.

Šrouby se dodávají v těchto rozměrech

12x1,25x28

12x1,5x28

12x1,75x28

14x1,5x28

Matky se dodávají v těchto rozměrech

12x1,25

12x1,5

Znamená to stoupání závitu x jemnost závitu x délka závitu